ООО «АлтайГипрозем»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

карамышевский сельсовет

змеиногорского района алтайского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том II

(положения о территориальном планировании)

Заказчик:          Администрация МО Карамышевский сельсовет

Директор                                                                        В.И. Клюшников

Главный архитектор                                                        Г.Н.Бахуров

Начальник  производственного отдела                             Г.Я. Сизова

Барнаул 2015

Авторский коллектив:

Руководитель проекта                                                                                   Г.Н. Бахуров

Начальник  производственного отдела                                                       Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                                         Е.И. Зотова

Инженер                                                                                                         А.А. Гречишникова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Березовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 3 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Воронеж Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 4 | Карта современного использования и комплексной оценки территории с. Карамышево Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 5 | Карта современного использования и комплексной оценки территории п. Новокузнецовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 25 000 | 1 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Березовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Воронеж Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Карамышево Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Новокузнецовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п. Березовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п. Воронеж Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) с. Карамышево Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 2 |
| 15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (инженерная инфраструктура) п. Новокузнецовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 16 | Карта функциональных зон МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, М 1:25 000 | 1 |
| 17 | Карта функциональных зон п. Березовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 18 | Карта функциональных зон п. Воронеж Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 19 | Карта функциональных зон с. Карамышево Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |
| 20 | Карта функциональных зон п. Новокузнецовка Змеиногорского района Алтайского края, М 1: 2 000 | 1 |

Содержание

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО КАРАМЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	7

2.1.Мероприятия по социально-экономическому развитию	7

2.2.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	9

2.2.1 Архитектурно-планировочные решения	9

2.2.2 Функциональное зонирование	10

2.3.Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	12

2.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	12

2.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны	13

2.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны	14

2.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	14

2.5 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории	15

2.6.Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры	15

2.6.1 Водоснабжение	15

2.6.2 Водоотведение (канализация)	19

2.6.3 Теплоснабжение	19

2.6.4 Газоснабжение	20

2.6.5 Электроснабжение	20

2.6.6 Связь и информатизация	20

2.7.Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель	21

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды	22

2.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	22

2.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова	23

2.8.3 Мероприятия по охране водной среды	23

2.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории	24

2.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	26

2.10.Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории	32

2.11.Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне	35

2.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного	35

характера	35

2.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного	36

характера	36

2.11.3 Мероприятия по гражданской обороне	37

3.Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, на территории МО Карамышевский сельсовет	39

4.Основные технико-экономические показатели Генерального плана МО Карамышевский сельсовет	45

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края» разработан на основании договора № 1от 09.10.14. При подготовке генерального плана учитывались «Схема территориального планирования муниципального образования Змеиногорский район Алтайского края», выполненная ООО «Алтайгипрозем» в 2010 году, «Программа социально-экономического развития МО Карамышевский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края на 2013-2017гг».

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края»;

Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 г.

Проектом предусмотрена следующая очередность развития: первая очередь на 2015-2020 гг. и расчётный срок 2015-2034 гг, определены перспективы развития муниципального образования за пределами расчётного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Целью генерального плана является обоснование планирования устойчивого развития территориальной единицы Змеиногорского района - муниципального образования Карамышевский сельсовет на основе:

- Анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- Оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- Обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- Обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- Обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения.

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности… и иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 9.5 SCP» на основе ортофотопланов 2010 г, М 1:2000 система координат – МСК-22.

# 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО КАРАМЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1 Мероприятия по социально-экономическому развитию

В сложившихся условиях основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения централизованности с. Карамышево путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность, и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые  обслуживают все население муниципального образования - здравоохранение и социальное обеспечение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

промышленность - реконструкция и модернизация действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.;

транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всей экономики.

2.2 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

2.2.1 Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенных пунктов поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей архитектурно-планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались при разработке генерального плана:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки, озера и их пойменные территории; крупные лесные массивы, овраги.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу сельсовета.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- прироста населения основанного на расчетах с учетом метода трудового баланса;

- сохранения действующих и создания новых производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современных сёл с чётким функциональным зонированием их территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

Архитектурно-планировочная организация территории села МО Карамышевский сельсовет разработана с учетом сложившейся застройки, и представлена, как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки с системой улиц и проездов, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села.

Формирование общественного центра предусмотрено на месте сложившегося центра с размещением основных административных и общественных зданий (школы, СДК, магазинов).

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г. № 52-ФЗ.

2.2.2 Функциональное зонирование

На территории сел МО Карамышевский сельсовет выделены следующие основные функциональные зоны:

На территории сел образования выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона (зеленые насаждения общего пользования);

- зона специального назначения;

- зона акваторий;

1) Жилая зона представлена индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2) Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

3) Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

4) Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

5) Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

6) Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

7) Зона специального назначения включает в себя территории, занятые  кладбищами.

8) Зона акваторий представлена р. Карболиха. Проектом предусматривается  использование побережья р. Карболиха для рекреационных целей (купание, пляж).

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современных сел с четким функциональным зонированием всех территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1 Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятиями по развитию и размещению жилой зоны предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующих поселений;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь, расчетный срок;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

с. Карамышево. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 1350 человек и на расчётный срок до 1400 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 18 жилых домов на 1-ю очередь и 35 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 9 и 18 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 22-23 кв. м/чел.  Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

п. Березовка. В генеральном плане предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 270 человек и на расчётный срок до 280 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительств 7 индивидуальных  жилых домов на 1-ю очередь и 11 домов на расчётный срок при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 3,5 и 5,5 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 15-20 кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

п. Воронеж. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 230 человек и на расчётный срок до 245 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 7 жилых домов на 1-ю очередь и 12 домов на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 3,5 и 6 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 18-22  кв. м/чел. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

п. Новокузнецовка. Проектом предполагается увеличение численности населения на 1 очередь до 145 человек и на расчётный срок до 155 человек.

В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока при коэффициенте семейности 3, проектом предлагается: строительство 3 жилых домов на 1-ю очередь и 6 на расчётный срок, при размере приусадебного участка 0,5 га, выделены территории 1,5 и 3 га соответственно, что позволит обеспечить население общей жилой площадью 19-22 кв. м/чел.  Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки в существующих границах населенного пункта.

2.3.2 Мероприятия по развитию объектов общественно-деловой зоны

Цель проекта – удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания, в первую очередь это касается именно социально значимых отраслей сферы обслуживания (образования, здравоохранения, социального обслуживания, противопожарной безопасности, культуры, искусства, физкультуры и спорта).

Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов, в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

В результате анализа обеспеченности населения МО Карамышевский сельсовет основными учреждениями культурно-бытового обслуживания  генеральным планом предусмотрена реконструкция и строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь

- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Карамышевская средняя общеобразовательная школа";

- капитальный ремонт ФАП.

- реконструкция детского сада «Медвежонок»

Расчетный срок

- капитальный ремонт СДК (домов досуга);

- капитальный ремонт спортзала (п. Воронеж)

- строительство магазинов и предприятий бытового обслуживания во всех населенных пунктах

2.3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов производственной зоны

На территории МО Карамышевский сельсовет генеральным планом предусматривается создание условий для развития существующих объектов коммунально-складского, транспортного и промышленного значения, что целесообразно при существующей тенденции динамики численности населения в условиях рыночной экономики.

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Производственные предприятия, нарушающие требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предлагается вынести на расчетный срок на более подходящую для них территорию.

2.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения. Транспортная инфраструктура сельсовета представлена сетью территориальных межпоселковых автомобильных дорог, имеющих потребность в ремонте.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов.

Главные улицы в селе Карамышево Советская, Кирова, основные - Заречная. Генеральным планом предусмотрен ремонт внутрипоселковых дорог. Существующие улицы различной ширины, имеют сложный продольный профиль, что создает сложности для размещения инженерных коммуникаций и благоустройства.

Главная улица в поселке Березовка Центральная.

Главная улица в поселке Воронеж Центральная, основная – Молодежная. Планируется строительство новой улично-дорожной сети протяженностью 1,45 км

Главная улица в поселке Новокузнецовка Центральная.

2.5 Мероприятия по инженерно-технической подготовке территории

Исходя из природных условий и архитектурно-планировочных решений проекта намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1.Понижение уровня грунтовых вод и организация поверхностного стока (сооружение открытых кюветов вдоль проезжей части и канав, отводящих воду из замкнутых пониженных мест, подсыпка которых невозможна или нецелесообразна);

2. Вертикальная планировка;

3. Дноуглубление и расчистка русла реки Карболиха;

4. Осушение заболоченной пойменной территории рек (заключается в прокладке системы дренажных канав);

5. Очистка поверхностного стока (предусматривается устройство очистных сооружений, в состав которых входят отстойник и устройства для улавливания плавающего мусора и масло - нефтепродуктов).

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов; в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

На овражистых участках следует предусматривать мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

2.6 Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

2.6.1 Водоснабжение

Проектное решение

Село Карамышево

Система водоснабжения села принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 94,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция водонапорных башен и ветхих водопроводных сетей (протяженностью 2 км) и строительство новой сети (протяженностью 2,74 км) в места планируемой застройки, для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, сокращение затрат на услуги, обеспечение населения водой.

Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции. Запас воды на тушение пожара определён в соответствии с СНиП 2.04.02-84* - один пожар с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с, продолжительность тушения пожара 3 ч.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с.с учетом прокладки рукавных линий.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на расстоянии не более 150 м друг от друга.

Поселок Воронеж

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 64,25 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 500 м) и строительство новой водопроводной сети (протяженностью 1,62 км) в места планируемой застройки.

Поселок Новокузнецовка

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 53,4 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 500 м) и строительство новой водопроводной сети (протяженностью 0,57 км) в места планируемой застройки.

Поселок Березовка

Система водоснабжения поселка принята с учетом его развития на расчетный срок – 2034 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчёт общего расхода водопотребления на расчетный срок для планируемой застройки, составляет 45,6 м3/сут., выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения, этажности застройки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности kсут.max=1,2. Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя, учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Животноводство

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Предусматривается реконструкция ветхих водопроводных сетей (протяженностью 200 м)

2.6.2 Водоотведение (канализация)

Проектное решение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования не предусмотрена система центральной канализации.

2.6.3 Теплоснабжение

Проектное решение

Село Карамышево

Климатические данные: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38º С. Продолжительность отопительного периода – 222 дней, согласно СНиП 23-01-99* « Строительная климатология ».

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

В перспективе развития теплоснабжения предусматривается, реконструкция, замена магистральных тепловых сетей протяженностью 0,8 км, обновление каменно-вспомогательного оборудования - котлов, приобретение специальной коммунальной техники по лизингу. Планируется объединение котельных, с дальнейшим вводом в эксплуатацию нового здания котельной и строительство теплосетей протяженностью 1,023 км.

Поселок Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

В перспективе развитие теплоснабжения остается неизменным, для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах, удалённых от системы отопления, предлагаются поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

2.6.4 Газоснабжение

Проектное решение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

В перспективе развитие газоснабжения остается неизменным.

2.6.5 Электроснабжение

Проектное решение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год. (СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и в соответствии с РД 34.20.185-94(СО 153-34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей проектом предусмотрены следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий (протяженностью 1,5 км);

- планируется строительство КТП мощностью 250 кВА по ул. Заречная (с. Карамышево)

В населенных пунктах перспектива развитие электроснабжение остается неизменным. Проектная прокладка ЛЭП не планируется.

2.6.6 Связь и информатизация

Проектное решение

Село Карамышево, п. Воронеж, п. Новокузнецовка, п. Березовка

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в населенных пунктах являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи;

- модернизация существующих линий связи и перевод их на волоконно-оптические линии связи.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

Неудовлетворенных заявлений около 20 номеров по с. Карамышево.

2.7 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов и целевого назначения земель

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального  назначения; для размещения полей фильтрации. В результате изменения границ, баланс земель в границах МО Карамышевский сельсовет выглядит следующим образом:

Таблица 1

Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

| Категории земель | по опорному плану (существующее положение в соответствии с данными ФГБУ «ФКП росреестра» по Алтайскому краю) площадь, га | Изменение категории земель | Планируемое положение площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию, в т.ч. | 19 924 |  | 19 924 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 17269,45 | -4,14 (земли спец. назначения) | 17265,31 |
| Земли населенных пунктов: | 381,35 |  | 381,35 |
| с. Карамышево | 191,39 | - | 191,39 |
| п. Березовка | 36,66 | - | 36,66 |
| п. Воронеж | 90,84 | - | 90,84 |
| п. Новокузнецовка | 62,46 | - | 62,46 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 98 | +0,6 га (поля фильтрации возле с. Карамышево); +0,06 га (скотомогильник возле п. Воронеж); +1,5 га (кладбище с. Карамышево); +0,7 га (кладбище п. Березовка); +0,8 га (кладбище п. Воронеж); +0,3 га (кладбище п. Новокузнецовка); +0,06 га (скотомогильник возле п. Березовка); +0,06 га (скотомогильник возле п. Воронеж); +0,06 га (скотомогильник возле п. Новокузнецовка); | 102,14 |
| Земли лесного фонда | 2132,2 | - | 2132,2 |
| Земли запаса | 43 | - | 43 |

В генеральном плане отображается проектируемая черта населенного пункта, эти данные будут являться основанием для включения существующих или вновь образованных земельных участков в категорию земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения государственными органами, осуществляющими учет земель.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населенного пункта с учетом развития его планировочной структуры. Площадь населённых пунктов увеличилась или уменьшилась в связи с приведением границ в соответствие с кадастровыми данными, и с необходимостью увеличения жилищного строительства обусловленного перспективным ростом численности населения.

2.8 Мероприятия по охране окружающей среды

2.8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

  - организация санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - техническое перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация производственных территории путем создания системы озеленения.

2.8.2 Мероприятия по предотвращению загрязнения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

2.8.3 Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий реки;

- разработку проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организацию сбора и очистки сточных вод на производственных и коммунально-складских площадках.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами. Согласно п.8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещена.

Согласно статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно к вышеуказанным ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.8.4 Мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

На территории муниципального образования скотомогильники с захоронением в ямах и полигоны ТБО законсервированы возле поселков Березовка, Воронеж, Новокузнецовка. т.к. они нарушают санитарно-эпидемиологические нормы (не соответствует требованиям СанПиН).

Рядом с населенным пунктом с. Карамышево находятся централизованный полигон ТБО площадью 1,9 га не нарушающий требования СанПиН. Скотомогильник с захоронением в ямах – 0,09 га возле с. Карамышево предлагается переоборудовать в скотомогильник с биологическими камерами.

Проектные решения:

организация полей фильтрации, площадью 0,6 га;

организация озеленений во всех населенных пунктах;

организация скотомогильника с захоронением в ямах – 0,06 га возле п. Воронеж. (не нарушающие требования СанПиН);

организация скотомогильника с биологическими камерами возле с. Карамышево на месте существующего скотомогильника

Санитарно-защитная зона полигона ТБО - 500 метров, скотомогильников с захоронением в ямах - 1000 метров, скотомогильник с биологическими камерами – 500 метров, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для вывоза ТБО требуются уборочные машины, количество которых определяется из норм СНиП

Расчет площади полей фильтрации произведен согласно СНиП 2.04.03-85. Нагрузка сточных вод на поля фильтрации для суглинков – 55 м3/га в сутки.

Глубина залегания грунтовых вод – 2 м. Среднегодовое количество осадков 600 мм. Климатический район для строительства - 1В.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на 25 %. Нагрузка с учетом понижающего коэффициента – 41,25 м3/га в сутки.

При расчетном количестве населения 2080 человек и нормами накопления жидких бытовых отходов 3,5 м3/год на чел. (Приложение М к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) общее количество жидких бытовых отходов за год составляет 7280 м3.

7280/(365*41,25)=0,5 га.

Согласно СНиП 2.04.03-85 для первого климатического района необходимо предусмотреть резервные карты – 25 % от полезной площади полей фильтрации, площади для устройства дорог, оградительных валиков – 35 %.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких бытовых отходов от населения МО Карамышевский сельсовет составляет 0,6 га. Расчет произведен без учета промышленных предприятий.

2.9 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Карамышевского сельсовета расположены 79 памятников археологии, 2 памятника истории.

Таблица 2

Перечень объектов культурного наследия на территории Карамышевского сельсовета

| Наименование объекта | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| Памятники истории |
| Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 г. № 94. | Змеиногорский район, с. Карамышево |
| Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 г. № 94. | Змеиногорский район, с. Воронеж |
| Памятники археологии |
| Карамышево 1, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, за восточной окраиной с. Карамышево |
| Карамышево 2, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 2 км к юго-востоку от западной окраины с. Карамышево |
| Карамышево 3, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,2 км к северо-западу от щебеночного карьера с. Карамышево |
| Карамышево 4, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,2 км к северо-востоку от с. Карамышево |
| Карамышевские, древние выработки на медь | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,5 км к югу от с. Карамышево |
| Новокузнецовка 1, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,5 км к югу от с. Новокузнецовка |
| Новокузнецовка 2, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1 км к северо-востока от кладбища с. Новокузнецовка |
| Воронеж 1, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,3 км к юго-востоку от восточной окраины с. Воронеж |
| Воронеж 2, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,8 км к юго-востоку от восточной окраины с. Воронеж |
| Хорьковка 1, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,7 км к северо-востоку от с. Воронеж |
| Большой Госфонд, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 7,2 км к юго-востоку от с. Березовка |
| Пожарка 1, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, близ урочища Пожарка |
| Пожарка 2, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,9 км к юго-востоку от полевого стана Березовского отделения |
| Березовка 1, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на правом бергеу р. Корболихи, в 1,3 км к З от водонапорной башни с. Березовка |
| Усть-Березовка 1, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на южной окраине с. Березовка |
| Усть-Березовка 2, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,7 км к юго-востоку от с. Березовка |
| Усть-Березовка 3, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, у южной окраины с. Березовка, в 0,3 км ниже моста через р. Березовка |
| Усть-Березовка 4, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, у южной окраины с. Березовка, в 0,35 км к юго-западу от памятника Усть-Березовка 3 |
| Усть-Березовка 5, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,35 км к юго-западу от с. Березовка |
| Усть-Березовка 6, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,7 км к юго-западу от с. Березовка |
| Усть-Березовка 7, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,7 км к западу юго-западу от с. Березовка |
| Усть-Березовка 8, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,8 км к западу юго-западу от с. Березовка |
| Лифляндка 3, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,5 км к северо-востоку от бывшего с. Лифляндка |
| Гора Кукушка, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, юго-восточная окраина с. Карамышево |
| Холодный 1, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,42 км к югу юго-востоку юго-западного угла кладбища с. Карамышево |
| Холодный 2, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,1 км к юго-западу от кладбища с. Карамышево |
| Холодный 3, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1 км к юго-западу от кладбища с. Карамышево |
| Усть-Холодный 1, курганная группа | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,85 км к востоку от устья ручья Холодный |
| Машинка 1, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 2,5 км выше впадения р. Машинки в р. Корбалиху |
| Машинка 2, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 2,8 км выше впадения р. Машинки в р. Корбалиху |
| Давыдовка 1, стоянка, мастерская-каменоломня | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,45 км к северо-западу от кладбища с. Давыдовка |
| Новокузнецовка 3, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,35 км к югу юго-западу от с. Новокузнецовка |
| Новокузнецовка 4, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0, 95 км к югу юго-западу от с. Новокузнецовка |
| Новокузнецовка 5, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0, 95 км к югу юго-западу от с. Новокузнецовка |
| Новокузнецовка 6, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0, 45 км к югу юго-востоку от с. Новокузнецовка |
| Новокузнецовка 6 а, курганный могильник | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,4 км к ЮЗ от с. Новокузнецовка |
| Новокузнецовка 7, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на северо-западной окраине с. Новокузнецовка (400 м). На мысе правого борта ручья, впадающего в р. Харьковку справа перед селом |
| Новокузнецовка 8, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на восточной (левобережной) окраине с. Новокузнецовка в 100 м юго-восточнее машинного двора. |
| Новокузнецовка 9, поселение и стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на сверо-восточной окраине с. Новокузнецовка |
| Мылинские Сопки 1, местонахождение (стоянка) | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на склоне правого борта долины р. Харьковка между селами Воронеж (1,5 км) и Новокузнецовка (2,5 км) |
| Мылинские Сопки 2, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 2,3 км к ССВ от с. Воронеж |
| Усть-Машинка 1, местонахождение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,5 км выше места впадения р. Машинки в р. Корболиху |
| Усть-Машинка 2, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в1,3 к С от с. Карамышево возле дамбы |
| Усть-Машинка 3, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,2 км к северо-востоку от устья р. Машинки |
| Пасека 1, местонахождение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,9 км к ССЗ от кладбища с. Карамышево, к югу от карьера |
| Пасека 2, местонахождение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,5 км к ССЗ от кладбища с. Карамышево |
| Пасека 3, местонахождение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 2 км к ССЗ от кладбища с. Карамышево |
| Холодный (исток), местонахождение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1 км к СЗ от кладбища с. Карамышево |
| Петровский 1, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, В 1,5 км к С от своротка на с. Староалейское с трассы Змеиногрск- Корболиха. |
| Оторванка 1, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,22 км к юго-востоку от моста через р. Корболиху на трассе Змеиногорск-Карамышево |
| Воронеж 3, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,15 км к северо-востоку от с. Воронеж |
| Воронеж 4, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,8 км к северу от северо-западной окраины с. Воронеж |
| Воронеж 4 а, поселение и стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,5 км к ЮЮВ от кладбища с. Воронеж |
| Воронеж 5, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1, 2 км к ЮЮВ от кладбища с. Воронеж, в 350 м к СВ от карьера на левом берегу р. Харьковка |
| Воронеж 6, поселение и стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 600 м к ЮВ от кладбища с. Воронеж, на мысе левого борта долины р. Харьковка, образованном крутым изгибом реки |
| Воронеж 7, курганный могильник | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,5 км к ЮЮВ от кладбища с. Воронеж и в 200 м к ЮВ от карьера |
| Конский Пруд 1, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на северо-западной окраине с. Карамышево, на правом борту безымянного ручья в месте, где он перегорожен дамбой. |
| Конский Пруд 2, каменоломня-мастерская | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, напротив памятника Конский Пруд-1 на левом борту ручья |
| Сопка Маяк 1, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на правом борту долины р. Машинка в 5,5 км выше ее устья и в 2,6 км юго-западнее вершины сопки Маяк |
| Сопка Маяк 2, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на правом борту долины р. Машинка в 5,5 км выше ее устья и в 2,6 км юго-западнее вершины сопки Маякв 180 м севернее от памятника Сопка Маяк-1, в 180 м севернее от памятника Сопка Маяк-1 |
| Сопка Маяк 3, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в месте выхода р. Машинка из лога северо-западного склона Сопки Маяк в 1,75 м юго-западнее ее вершины и в 6,5 км выше ее устья |
| Верх-Давыдовка 1, курганный могильник | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 4,2 км на юг от вершины Сопки Маяк и в 3 км на северо-запад от г. Змеиногорск |
| Давыдовка 2, мастерская-каменоломня | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 0,45 км к северо-западу от кладбища с. Давыдовка, в 200 м северо-западнее Давыдовки 1 |
| Гора Кукушка, культовое место | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, На горе Кукушка |
| Стрижки 1, стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,4 с СЗ от северной окраины с. Карамышево |
| Стрижки 2, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,4 с СЗ от северной окраины с. Карамышево |
| Стрижки 3, курганный могильник | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 500 м юго-западнее Сопки Стрижковской |
| Стрижки 4, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | в 550 м юго-западнее Сопки Стрижковской |
| Раскат 1, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на северной окраине с. Новокузнецовка |
| Раскат 2, курганный могильник | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на северной окраине с. Новокузнецовка в 200 м севернее поселеия Раскат 1 |
| Раскат 3, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на правом берегу р. Харьковка, в 1,3 км к СВ от кладбища с. Новокузецовка |
| Раскат 5, поселение и стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, напротив северо-восточной окраины с. Новокузнецовка |
| Раскат 6, поселение и стоянка | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, напротив северо-восточной окраины с. Новокузнецовка |
| Усть-Харьковка 6, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, на южной окраине с. Воронеж |
| Змеиногорск 1, курганный могильник | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, В 1,3 км км к ЮЗ от г. Змеиногорска |
| Змеиногорск 2, одиночный курган | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, В 0,89 км к СЗ от курганной группы Змеиногорск 1 |
| Усть-Харьковка 7, поселение | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 700 м к ЮВ от южной окраины с. Воронеж |
| Карамышевская копь 1 и Каменоломня 1 горная выработка, каменоломня | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1 км к В от кладбища бывшего села . Давыдовка |
| Матвеевский прииск, горные выработки | выявленный объект археологического наследия | Змеиногорский район, в 1,48 км севернее с. Карамышево на правом берегу ручья Матвеевский возле плотины, образующей пруд |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.10 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования на территории образования:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зоны охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- территории объектов культурного наследия;

- территории памятников природы

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды установлен в размере 30 м для защищенных грунтов и не менее 50 м для незащищенных грунтов в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования, имеются  линии электропередачи напряжением 10 кВ, 35кВ, магистральный газопровод высокого давления. Санитарные разрывы от ЛЭП напряжением 10 кВ и 35 кВ, установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Режим особой охраны территорий памятников природы

1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

3. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

2.11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне

2.11.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного

характера

На территории муниципального образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров включают:

- разработка планов противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Мероприятиями по предупреждению опасных геофизических явлений:

- постоянный прием и изучение метеоданных, оценка степени опасности для объектов экономики и населения;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения;

- регламентирование использования транспортных средств;

- обучение населения правилам поведения в условиях угрозы возникновения ЧС.

Для предотвращения оползания грунтов в условиях поселения необходимо применение подпорных стенок. Подпорные стенки служат для предотвращения разрушения откосов, образовавшихся в результате строительства (дорог, сооружений). При строительстве необходимо устраивать глиняный экран перед стенкой для отвода воды из грунтов.

Заболоченные участки при освоении территории требуют проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

2.11.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

На территории муниципального образования  большинство потенциально опасных объектов характеризуется 2, 3, и 4 классами опасности, преимущественно техногенноопасными и пожароопасными. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады ГСМ.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов ГСМ;

- контроль над состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

- исключить попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения предлагается обеспечивать:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

2.11.3 Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» муниципального образования разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

-поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

-организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

-постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

-накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

-заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Проектные предложения.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотреть устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке.

Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На складах ГСМ предлагается предусматривать устройства, исключающие растекание нефтепродуктов при возможном повреждении наземных резервуаров.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). В данный момент в населенном пункте находятся два ПРУ. Остальная часть населения укрывается в погребах.

В мирное время убежища будут использоваться для нужд экономики и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в течение 12 часов.

В здании Карамышевского сельсовета оборудовать оперативно-технический пункт управления. Необходимо установить радиотрансляционные сети и громкоговорящие средства оповещения населения. Сирены оповещения расположить на территории сельской администрации. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

Таблица 3

3. Сведения об объектах местного значения, планируемых к размещению, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту, на территории МО Карамышевский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона, площадь (га) | Вид разрешенного использования | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Социальная сфера |
| 1 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Карамышевская средняя общеобразовательная школа" | с. Карамышево Школьная,16 | 320 мест | общественно-деловая зона, 1,8 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2020 |
| 2 | ФАП | п. Березовка Центральная, 26 | 10 мест | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2020 |
| 3 | ФАП | п. Воронеж Центральная, 3 | 15 мест | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2020 |
| 4 | ФАП | п. Новокузнецовка Центральная,32 | 10 мест | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2020 |
| 5 | МБДУ детский сад «Медвежонок» | с. Карамышево Школьная, 5 | 120 мест | общественно-деловая зона, 0,4 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Реконструкция | 2015-2020 |
| 6 | МБУ «Карамышевское СКО» | с. Карамышево ул. Молодежная,13 | 350 мест | общественно-деловая зона, 2,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2034 |
| 7 | Дом досуга | п. Березовка ул. Молодежная,2 | 60 мест | общественно-деловая зона, 0,3 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2034 |
| 8 | Дом культуры | п. Воронеж ул. Центральная, 2 | 150 мест | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2034 |
| 9 | Дом досуга | п. Новокузнецовка ул. Центральная, 36 | 60 мест | общественно-деловая зона, 0,4 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2034 |
| 10 | Спортзал | п. Воронеж ул. Центральная, 7 | - | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Капитальный ремонт | 2015-2034 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | с. Карамышево ул. Молодежная | на 13 рабочих мест | общественно-деловая зона, 0,04 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | п. Березовка ул. Молодежная | на 3 рабочих места | общественно-деловая зона, 0,04 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | п. Воронеж ул. Тракторная | на 2 рабочих места | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | п. Новокузнецовка ул. Центральная | на 1 рабочее место | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 15 | Магазин | с. Карамышево ул. Тракторная | 35 м² торг. площади | общественно-деловая зона, 0,06 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 16 | Магазин | с. Карамышево ул. Восточная | 70 м² торг. площади | общественно-деловая зона, 0,2 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 17 | Магазин | п. Березовка ул. Молодежная | 50 м² торг. площади | общественно-деловая зона, 0,5 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 18 | Магазин | п. Воронеж ул. Молодежная | 30 м² торг. площади | общественно-деловая зона, 0,3 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 19 | Магазин | п. Новокузнецовка ул. Центральная | 50 м² торг. площади | общественно-деловая зона, 0,7 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 2 Жилищная сфера |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | с. Карамышево | 4453,48 м² | жилая зона, 18 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | п. Березовка | 2266,8 м² | жилая зона, 5,5 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома | п. Воронеж | 2901 м² | жилая зона, 6га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | п. Новокузнецовка | 994,6 м² | жилая зона, 3 га | Земельные участки, предназначенные для размещения индивидуальных жилых домов | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 3 Транспортная инфраструктура |
| 1 | Внутрипоселковые дороги | п. Воронеж | 0,7 км | зона транспортной инфраструктуры 1,72 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 4 Инженерная инфраструктура |
| 1 | Водопровод | с. Карамышево | 2 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2015-2034 |
| 2 | Водопровод | с. Карамышево | 2,74 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 3 | Водопровод | п. Березовка | 200 м | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2015-2034 |
| 4 | Водопровод | п. Воронеж | 500 м | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2015-2034 |
| 5 | Водопровод | п. Воронеж | 1,62 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 6 | Водопровод | п. Новокузнецовка | 500 | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2015-2034 |
| 7 | Водопровод | п. Новокузнецовка | 0,57 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 8 | Поля фильтрации | МО Карамышевский сельсовет | 0,6 га | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 9 | КТП | с. Карамышево | - | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов электроснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 10 | Магистральная тепловая сеть | с. Карамышево | 0,8 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов водоснабжения | разработка проектной документации, реконструкция | 2015-2020 |
| 11 | Котельная | с. Карамышево | - | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов электроснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 12 | Тепловая сеть | с. Карамышево | 1,023 км | инженерная инфраструктура | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов электроснабжения | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |
| 5 Объекты специального назначения |
| 1 | Скотомогильник с захоронением в ямах | МО Карамышевский сельсовет | 0,06 га | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения, 0,06 га | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов специального назначения | разработка проектной документации, строительство | 2015-2034 |

4. Основные технико-экономические показатели Генерального плана МО Карамышевский сельсовет

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га | 19 924 | 19 924 |
| 1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 17269,45 | 17265,31 |
| 1.2 | земли населенных пунктов, в том числе: | га | 381,35 | 381,35 |
|  | - с. Карамышево | га | 191,39 | 191,39 |
|  | - п. Березовка |  | 36,66 | 36,66 |
|  | - п. Воронеж |  | 90,84 | 90,84 |
|  | - п. Новокузнецовка |  | 62,46 | 62,46 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 98 | 102,14 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 2132,2 | 2132,2 |
| 1.5 | земли запаса | га | 43 | 43 |
| ТЕРРИТОРИЯ с. Карамышево |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Карамышево, в том числе: села Карамышево | га | 191,39 | 191,39 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1296 | 1400 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 8,02 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 6,8 | 7,3 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 246 | 354 |
|  |  | % | 19 | 25,3 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 800 | 899 |
|  |  | % | 61,7 | 64,2 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 250 | 147 |
|  |  | % | 19,3 | 10,5 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 21,4 | 23 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 27746,52 | 32200 |
|  |  | домов | 287 | 322 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |
|  | МБДУ детский сад «Медвежонок | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 120 | 120 |
|  | МБОУ «Карамышевская СОШ» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 320 | 320 |
|  | Детская художественная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 100 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |
|  | Карамышевская амбулатория | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты спортивного назначения |
|  | Стадион (школьный) | га | 0,3 | 0,3 |
|  | Стадион (сельский) | га | 1 | 1 |
|  | Лыжная база | объект | 1 | 1 |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |
|  | МБУ «Карамышевское СКО» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 350 | 350 |
|  | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 5.5 | Объекты торговли и общественного питания |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 505 | 610 |
| 5.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |
|  | Общежитие | объект | 1 | 1 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 13 |
| 5.7 | Административно-деловые и хозяйственные объекты, объекты связи |
|  | Администрация сельсовета | объект | 1 | 1 |
|  | Почта | объект | 1 | 1 |
|  | Пожарная часть | объект | 1 | 1 |
|  | Отделение «ОАО Сбербанк России» | объект | 1 | 1 |
| 5.8 | Объекты специального назначения |
|  | Кладбище | га | 1,5 | 1,5 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 12,5 | 12,5 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 740 | 800 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 100 | 120 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | 640 | 680 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 800 | 1200 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 9,1 | 11,8 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 2,4 | 2,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | кВт/ч. | 1,56 | 1,56 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт/ч. | 0,84 | 0,84 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | тыс кВт/ч. В год | 1700 | 1700 |
|  | Протяженность сетей (ВЛ 10кВт) | км | 15,25 | 15,25 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Количество котельных | кол-во | 3 | 4 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 40 | 40 |
| ТЕРРИТОРИЯ п. Березовка |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта п. Березовка, в том числе: п. Березовка | га | 36,66 | 36,66 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 248 | 280 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 13 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 6,8 | 7,6 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 67 | 84 |
|  |  | % | 27 | 29,9 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 138 | 160 |
|  |  | % | 55,6 | 57,2 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 43 | 36 |
|  |  | % | 17,4 | 12,9 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 13,4 | 20 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 3333,2 | 5600 |
|  |  | домов | 56 | 67 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |
|  | МБОУ «Карамышевская НОШ» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 30 | 30 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |
|  | Дом досуга | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 60 | 60 |
| 5.4 | Объекты торговли и общественного питания |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 70 | 120 |
| 5.5 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 3 |
| 5.6 | Объекты специального назначения |
|  | Кладбище | га | 0,7 | 0,7 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 1,8 | 1,8 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 100 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 60 | 60 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | 40 | 140 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 200 | 200 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 1,7 | 1,7 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 0,58 | 0,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | кВт/ч. | 0,47 | 0,47 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт/ч. | 0,11 | 0,11 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | тыс кВт/ч. В год | 1700 | 1700 |
|  | Протяженность сетей (ВЛ 10кВт) | км | 2 | 2 |
| 7.3 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 30 | 30 |
| ТЕРРИТОРИЯ п. Воронеж |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта п. Воронеж, в том числе: п. Воронеж | га | 90,84 | 90,84 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 208 | 245 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 17,8 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 2,3 | 2,7 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 32 | 42 |
|  |  | % | 15,4 | 17,2 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 105 | 129 |
|  |  | % | 50,5 | 52,7 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 71 | 74 |
|  |  | % | 34,1 | 30,1 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 14,6 | 22 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 3039 | 5940 |
|  |  | домов | 84 | 96 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Учебно-образовательные объекты |
|  | МБОУ «Карамышевская НОШ» | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 50 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.3 | Объекты культурно-досугового назначения |
|  | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 150 | 150 |
| 5.4 | Объекты торговли и общественного питания |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 80 | 110 |
| 5.5 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 2 |
| 5.6 | Объекты специального назначения |
|  | Кладбище | га | 0,8 | 0,8 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 3,5 | 4,2 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 100 | 200 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 60 | 60 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | 40 | 140 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 200 | 200 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) | км | 3,4 | 5,0 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 0,48 | 0,48 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | кВт/ч. | 0,33 | 0,33 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт/ч. | 0,15 | 0,15 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | тыс кВт/ч. В год | 1700 | 1700 |
|  | Протяженность сетей (ВЛ 10кВт) | км | 4,1 | 4,1 |
| 7.4 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 2 | 2 |
| ТЕРРИТОРИЯ п. Новокузнецовка |
| 2 | Общая площадь территории в границе населенного пункта п. Новокузнецовка, в том числе: п. Новокузнецовка | га | 62,46 | 62,46 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 3 |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 137 | 155 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 13,1 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 2,2 | 2,5 |
| 3.3 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 |
|  | младше трудоспособного возраста | чел. | 30 | 39 |
|  |  | % | 21,9 | 24,7 |
|  | трудоспособного возраста | чел. | 81 | 93 |
|  |  | % | 59,1 | 60,2 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 26 | 23 |
|  |  | % | 19 | 15,1 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м²/ чел. | 17,6 | 22 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 2415,4 | 3410 |
|  |  | домов | 44 | 50 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 5.1 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |
|  | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5.2 | Объекты культурно-досугового назначения |
|  | Дом досуга | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 60 | 60 |
| 5.3 | Объекты торговли и общественного питания |
|  | Магазины | кв.м. торг. площади | 20 | 70 |
| 5.4 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 1 |
| 5.5 | Объекты специального назначения |
|  | Кладбище | га | 0,3 | 0,3 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 1,7 | 1,7 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе | куб. м/в сутки | 50 | 100 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 30 | 70 |
|  | - на производственные нужды | тыс.куб. м/в сутки | 20 | 30 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 100 | 100 |
|  | Протяжённость сетей (по селу) |  | 1,7 | 2,3 |
| 7.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 0,222 | 0,222 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | кВт/ч. | 0,22 | 0,22 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | кВт/ч. | 0,02 | 0,02 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | тыс кВт/ч. В год | 1700 | 1700 |
|  | Протяженность сетей (ВЛ 10кВт) | км | 1,65 | 1,65 |
| 7.3 | Связь |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 2,4 | 2,4 |